- КРАМАТОРСК 2009 -

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок специализированный колесотокарный модели 1836М.10 предназначен для выполнения токарных работ по изготовлению новых и ремонту профилей бандажей колесных пар вагонов, тепловозов, электровозов, вагонов метрополитена и мотор-вагонных секций, а также колесных пар, у которых длина кривошипного пальца не превышает 300мм от наружной торцевой грани.

Кроме профилей на станке могут обрабатываться колесные пары под напрессовку бандажей.

Колесные пары с внешними центрами могут устанавливаться с роликовыми буксами. Пары с внутренними шейками, которые имеют общий разъемный корпус для роликоподшипников, обрабатываются на станке без корпуса.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СТАНКА МОД. 1836М.10

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Предельные размеры устанавливаемой колёсной пары |  |
| - диаметры по кругу катания, мм | 840-1250 |
| - длина оси, мм | 2020-2600 |
| 2. Наибольшая масса заготовки, кг | 4000 |
| 3. Ширина железнодорожной колеи, мм | 1520 |
| 4. Число оборотов шпинделя, об/мин | 3,15-25 |
| 5. Точность обработки бандажей колесных пар по кругу катания, мкм радиальное отклонение разность диаметров | 200 300 |
| 6. Наибольший крутящий момент на планшайбе, кН м | 35 |
| 9. Шероховатость обработанной поверхности (Ra) | 6,3 |
| 10. Мощность привода главного движения | 80 |
| 11. Класс точности станка по ГОСТ8-82 | Н |
| 12. Габаритные размеры станка (без отдельно располо- женных агрегатов гидро- и электрооборудования) |  |
| длина | 9130 |
| ширина | 6460 |
| высота | 2400 |
| 13. Масса станка (вместе с отдельно расположенным гидро- и электрооборудованием), кг | 42000 |

# Text boxes

на специализированный колесотокарный  станок

модели 1836М.10