- КРАМАТОРСК 2009-

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ.

Станок токорно-накатной специализированный модели КЖ1842.02 предназначен для обтачивания и накатывания шеек, предподступичных и подступичных частей вагонных и локомотивных осей колесных пар, шириной колеи 1520мм.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНКА

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Высота центров , мм | 320 |
| Расстояние между центрами, мм | 2600 |
| Диаметры обрабатываемой шейки, мм наименьший наибольший | 90 240 |
| Наибольшая масса оси устанавливаемой в центрах, мм | 600 |
| Наибольшее сечение резцов, мм | 25х32 |
| Наибольшие размеры накатного ролика , мм диаметр радиус | 180 165 R19 |
| Пределы скоростей быстрых (установочных) перемещений суппортов, м/мин | 2,4 |
| Наибольшее усилие накатки при давлении 2,5мПа, кН | 27 |
| Число ступеней коробки скоростей , шт | 6 |
| Частота вращения оси , об/мин | 58;78;120;160;216;235 |
| Число суппортов (сдвоенных) , шт | 2 |
| Диапазон продольных подач, мм/мин | 56;78;115;162 |
| Мощность привода главного движения не менее, кВт | 11 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 0,66 |
| Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами гидро- и электрооборудования), мм: длина ширина высота | 5100 2900 1970 |
| Масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами гидро- и электрооборудования) , кг | 10430 |

3.ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНКА

Обработка шеек предподступичной и подступичной части оси колесной пары осуществляется одновременно левым и правым суппортами.

Станина станка коробчатой формы с продольными и поперечными ребрами, имеет три плоские направляющие. Правая бабка с вращающимся центром, пиноль бабки перемещается только от гидравлики. Передняя бабка получает движение через клиноременную передачу от двигателя главного привода.

В результате переключения двух блоков с помощью двух рукояток, шпиндель получает шесть различных скоростей вращения.

Суппорты левый и правый состоят из двух частей. На передних салазках помещены двухпозиционные поворотные роликодержки, в которых закреплены резцы и накатные ролики. На задних салазках установлены только роликодержки с накатными роликами.

Регулятор давления предназначен для плавного регулирования давления накатных роликов.

Механизм фартука передает суппорту различные поступательные движения при точении и накатывании шеек предподступичных  и подступичных частей оси колесной пары.

Гидравлическая система суппортов с оригинальным регулятором давления обеспечивает управление перемещением поперечных салазок и давлением накатных роликов на ость.

Ось устанавливается в центра передней и правой бабок с помощью цеховых поъемно-транспортных средств.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Станина Бабка (передняя) Привод ( бабки передней) Регулятор давления Бабка (правая) Суппорт (правый) Фартук (правый) Гидростанция с гидрооборудованием Электрооборудование с разводкой труб Комплект принадлежностей и инструмента Комплект запасных частей Комплект анкерных болтов Опора клиновая | 1шт. 1шт. 1шт. 2шт. 1шт. 2шт. 2шт. 1шт. 1шт. 1комплект 1комплект 1комплект 1комплект |

# Text boxes

НА СТАНОК ТОКАРНО-НАКАТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ модели КЖ1842.02