- КРАМАТОРСК 2009 -

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

Осенакатной специализированный  станок модели КЖ 1843.02 предназначен для накатки средней и подступичной частей вагонных и локомотивных осей с диаметром до 240мм. Станок является специальным и может быть использован на вагоноремонтных и вагоностроительных заводах.

Класс точности-Н.

По согласованию с заказчиком станки могут быть изготовлены с изменениями по комплектации, диаметрам, длинам осей и другими отличительными данными, климатическому исполнению, как модернизации.

Эксплуатация станка производится в закрытых, отапливаемых и вентилируемых помещениях с климатическим исполнением УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, должны быть изолированы от потоков воздуха, теплового излучения.

Помещения должны быть оборудованы приточной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75 и соответствовать ДСН №3.3.6.042-99.

Станки должны эксплуатироваться в пожарных зонах, класс П-1 по ПУЭ, изд.6.

Уровень загрязнения воздуха рабочей зоны не превышает значений, указанных в ГОСТ12.1.005-88 Приложение 2 пункт 471 (железный агломерат, класс опасности III, величина ПДК- 4мг/м³, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия), действия СН №4617-88.

Станок обслуживает один станочник.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНКА

| № п/п | Основные параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота центров | мм | 320 |
| 2. | Наименьшее расстояние между центрами | мм | 2160 |
| 3. | Наибольшее расстояние между центрами | мм | 2700 |
| 4. | Наименьший диаметр накатываемой шейки | мм | 140 |
| 5 | Наибольший диаметр накатываемой шейки | мм | 240 |
| 6. | Количество ступеней чисел оборотов шпинделя |  | 6 |
| 7 | Числа оборот шпинделя | Об/мин | 58,78, 120,160,216,335 |
| 8. | Количество суппортов | шт. | 1 |
| 9.. | Скорость ускоренного хода каретки суппортов | м/мин | 3.5 |
| 10 | Диапазон продольных подач | м/мин | 0,012÷1,0 |
| 11. | Скорость подвода роликов к изделию | м/мин | 0,6 |
| 12. | Скорость выдвижения пиноли | м/мин | 2,0 |
| 13. | Мощность главного двигателя | кВт | 11 |

| 14. | Число оборотов главного двигателя | Об/мин | 1460 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Габариты станка (с отдельно установленными узлами): длина ширина высота | мм | 5600 2900 1970 |
| 16. | Вес станка с электрооборудованием | кг | 10900 |

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ  СТАНКА

Конструкция станка и его компоновка подчинены требованиям обеспечить необходимую производительность и точность обработки оси колесной пары и создать наибольшие удобства при обслуживании.

На станине , коробчатой формы, установлены передняя бабка, правая бабка,  суппорт ( который состоит из каретки и шести гидравлических корпусов с накатными роликами, расположенных строго попарно друг против друга)

.Штоковые и безштоковые полости гидроцилиндров соединены между собой гидравлически. Такая связь позволяет поддерживать одинаковое давление, а следовательно одинаковый режим накатки на всех накатных роликах.

Движение суппорта вдоль оси станка осуществляется гидроцилиндром, вмонтированным в нижней части каретки.

Передняя бабка получает движение через клиноременную передачу от двигателя главного привода, установленного в нише на плите левой стороны. В результате переключений двух блоков с помощью двух рукояток, шпиндель получает шесть различных скоростей вращения.

На направляющих правой части станины установлена правая бабка с вращающимся центром. Пиноль правой бабки перемещается только от гидравлики

Работа гидропривода осуществляется от кнопок, расположенных на пульте управления станком. Гидропривод станка работает в «Наладочном» и «Автоматическом режимах».

# Text boxes

на осенакатной специализированный станок

модели КЖ 1843.02