- КРАМАТОРСК 2009 -

- Назначение и область применения

специальный накатной станок модели КЖ1844 предназначен для накатывания наружных шеек, галтелей и предподступичных частей вагонной оси, поворачивающейся в процессе обработки, с поворотом оси ролика во время накатки.

Станок может эксплуатироваться на вагоностроительных, вагоноремонтных заводах и вагонных депо.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

СТАНКА КЖ1844

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Высота центров, мм | 350 |
| 2. Расстояние между центрами не менее, мм | 2700 |
| 3. Наибольший диаметр обрабатываемой шейки, мм | 240 |
| 4. Наименьший диаметр обрабатываемой шейки, мм | 120 |
| 5. Наибольшая длина обрабатываемой оси в центрах, мм | 2600 |
| 6. Наибольшая масса оси, устанавливаемой в центрах, кг | 500 |
| 7. Наибольшие размеры накатного ролика, мм: |  |
| диаметр | 165,200 |
| радиус | R19,R13,R5 |
| количество позиций инструмента | 4 |
| 8. Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 167,220 |
| 9. Пределы рабочих подач суппортов, мм/мин | 67-155 |
| 10.Пределы скоростей быстрых (установочных) перемещений суппортов, м/мин | 2,7 |
| 11. Величина угла поворота передней и задней роликодержек правого суппорта, ° | 40 |
| 12. Наибольшее усилие накатки, кН | 26,5 |
| 13. Наибольший крутящий момент на шпинделе, КН·м | 0,5 |
| 14. Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| 15. Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 24 |
| 16. Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными гидро- и электроприводом), мм: |  |
| длина | 6100 |
| ширина | 3390 |
| высота | 1970 |
| 17. Масса станка (вместе с отдельно расположенным |  |
| гидро- и электрооборудованием), кг | 14000 |
| 18. Шероховатость накатной поверхности, параметр Ra, мкм: |  |
| шеек; | 0,40 |
| предподступичной части; | 0,80 |
| галтелей. | 0,80 |

- КОМПОНОВКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Станок модели КЖ1844 состоит из станины, на которой установлена коробка скоростей, правой бабки, левого и правого накатных суппортов, домкрата для подъема оси, электро- и гидрооборудования. На каретках суппортов устанавливаются поворотные корпуса с ползушками и накатными роликами, осуществляющими накатку наружных шеек, галтелей и предподступичной части осей. На шпинделе бабки устанавливаются патроны. Тип патронов – поводковый. Передача крутящего момента осуществляется подпружиненными поводками (пальцами), которые подводятся гидроцилиндром после установки изделия в центрах и западания поочередно в паз или в отверстие оси.

Работа станка в автоматическом цикле.

На домкрат, находящийся в верхнем положении, с помощью подъемного крана устанавливают ось таким образом, чтобы ее середина совпала с серединой домкрата. Затем нажимают кнопку «Домкрат вниз» и домкрат опускается на ось центров. После этого необходимо нажать кнопку «Пуск цикл». Производится накатка галтелей и предподступичной части правым суппортом и накатка шейки левым суппортом. После отвода роликов в исходное положение, производится выталкивание вагонной оси из центров, отвод пальцев патрона и подъем домкрата выше оси центров для разворота оси.  После ручного разворота оси по часовой стрелке, цикл повторяется.

# Text boxes

### НА СТАНОК накатной СПЕЦИАЛьНЫЙ

### модели КЖ1844