- КРАМАТОРСК 2009 -

# НАЗНАЧЕНИЕ и область применения

Станок предназначен для двухсторонней отрезки резцами прибылей и зацентровки заготовок вагонных и тепловозных осей.

Материал обрабатываемых заготовок – осевая сталь ОсВ ГОСТ4728-79.

Область применения - вагоностроительные, тепловозостроительные и вагоноремонтные заводы.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Станок КЖ4259 имеет двухстороннюю компоновку, которая позволяет обрабатывать заготовки одновременно с двух сторон.

На станине с направляющими расположены две каретки, которые перемещаются каждая от своего гидроцилиндра. На каждой каретке смонтированы следующие основные сборочные единицы: шпиндельная бабка, салазки сверлильной бабки, сверлильная бабка, салазки резцедержек. В средней части станины устанавливается домкрат. Сверху на каждой шпиндельной бабке крепится скручивающее устройство и главпривод. При отрезке прибылей заготовка, закрепленная в кулачках патронов шпиндельных бабок, вращается. Резцедержки с резцами перемещаются перпендикулярно оси заготовки, происходит отрезка прибыльных частей. Резцы не дорезают заготовку до Ø 12-15 мм, после чего возвращаются в исходное положение.

Шпиндели останавливаются, выдвигаются и зажимаются губки скручивающего устройства. Включается медленное вращение шпинделей, подрезанная прибыль отламывается. После разжима и отвода губок скручивающего устройства, шпиндели вместе с заготовкой фиксируются в строгом положении. Дальше по циклу происходит обработка центровых отверстий. В каждой поворотной головке сверлильной бабки размещаются по три режущих инструмента: сверло № 1, сверло № 2 и зенковка. Сверлом № 1 производят срезание недорезанного остатка и прибыли, оставшейся после скручивания. Сверлом № 2  и зенковкой производят сверление отверстия на заданную глубину и обработку конической поверхности центрового отверстия. По окончании зенковки сверлильные бабки отходят в исходное положение, ролики домкрата поднимаются вверх, кулачки патронов разжимаются, заготовка опускается на ролики домкрата, каретки возвращаются в исходное положение. Обработанная заготовка цеховым краном снимается с роликов домкрата, а на ее место устанавливается новая заготовка.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Предельные размеры устанавливаемой |  |  |
| заготовки: |  |  |
| диапазон диаметров | мм | 140-270 |
| диапазон длин | мм | 2280-2890 |
| наибольшая масса | кг | 1050 |
| 2. Предельные размеры обрабатываемой наружной поверхности, мм: |  |  |
| диапазон диаметров отрезаемой прибыли | мм | 140-220 |
| наибольшая длина прибыли | мм | 160 |
| диапазон длин заготовки после отрезки | мм | 2140-2670 |
| 3. Параметры и размеры инструмента: |  |  |
| Наибольшие размеры инструмента, устанавливаемого на станке, мм: |  |  |
| размеры резцов | мм | 12×70×400 |
| диаметр сверла | мм | 12;18 |
| диаметр зенковки | мм | 32;55 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе сверлильной головки |  | Морзе 2;3 |
| 4. Количество резцов, устанавливаемых на станке | шт | 4 |
| 5. Количество шпинделей в сверлильной бабке | шт | 3 |
| 6. Наибольшее перемещение: кареток | мм | 1280 |
| сверлильных бабок | мм | 485 |
| 7. Пределы частот вращения: | об/мин |  |
| шпинделей шпиндельных бабок |  | 10-120 |
| шпинделей сверлильных бабок |  | 125;250;190; |
|  |  | 380 |
| 8. Способ регулирования частоты вращения |  |  |
| шпинделей шпиндельных бабок |  | бесступенчатый |
| шпинделей сверлильных бабок |  | ступенчатый |
| 9. Пределы рабочих подач: |  |  |
| резцов | мм/об | 0,2-0,8 |
| сверлильных бабок | мм/мин | 12-200 |
| 10. Способ регулирования подач: |  |  |
| резцов |  | бесступенчатый |
| сверлильных бабок |  | бесступенчатый |
| 11. Мощность привода главного движения | кВт |  |
| шпиндельных бабок |  | 2×17 |
| сверлильных бабок |  | 2×3,6 |
| 12. Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей | кВт | 78 |
| 13. Габаритные размеры станка: | мм |  |
| длина |  | 9270 |
| ширина |  | 4015 |
| высота |  | 2630 |
| 14. Масса станка | кг | 30000 |

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И

ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ НА СТАНКЕ

Время обработки заготовки зависит от ее размеров, твердости материала, режимов резания и составляет не менее 5 шт/час.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8-82.

Допуск перпендикулярности плоскости пропила к оси заготовки, мкм - 1000.

Показатели качества поверхности обработанных изделий, параметр Ra, мкм по ГОСТ 2789-73:

торца – 25

отверстия - 12,5

внутреннего конуса – 6,3;3,2

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Станок центровально-отрезной комплектуется следующими основными узлами (узлы в сборе).

| №№ пп | Наименование узлов | Количество на 1 изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входит в состав и стоимость станка |  |  |
| 1. | Станина | 1 |  |
| 2. | Устройство скручивающее (левое) | 1 |  |
| 3. | Устройство скручивающее (правое) | 1 |  |
| 4. | Бабка шпиндельная (левая) | 1 |  |
| 5. | Бабка шпиндельная (правая) | 1 |  |
| 6. | Редуктор (левый) | 1 |  |
| 7. | Редуктор (правый) | 1 |  |
| 8. | Бабка сверлильная (левая) | 1 |  |
| 9. | Бабка сверлильная (правая) | 1 |  |
| 10. | Салазки (левые) | 1 |  |
| 11. | Салазки (правые) | 1 |  |
| 12. | Гидроцилиндр | 2 |  |
| 13. | Домкрат | 1 |  |
| 14. | Каретка (левая) | 1 |  |
| 15. | Каретка (правая) | 1 |  |
| 16. | Фартук (левый) | 1 |  |
| 17. | Фартук (правый) | 1 |  |
| 18. | Гидростанция | 2 |  |
| 19. | Электрооборудование | 1 |  |
| 20. | Комплект принадлежностей и запас- |  |  |
|  | ных частей | 1 |  |

# Text boxes

на станок центровально-отрезной

модели КЖ4259